# КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ

СБ4-LВВ50.Р

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Свидетельство о приемке и упаковывании Компрессорный агрегат укомплектован электродвигателем зав. № ______________________________, в состоянии поставки агрегат заправлен маслом марки _________________________________________, соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации. Упаковку произвёл _________________________ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЧУП "Ремкомп" Республика Беларусь, 247672, г. Рогачев, ул. Пушкина, д. 62, тел/факс (02339) 3-43-20, тел. (02339) 3-43-94, 2-48-49 E-mail: info@remeza.com. Дата выпуска "_____"_________________ 200 г. Отметка ОТК ________________________ М.П.

4383012700

Изм. 1-03.07

1. Общие сведения об изделии

1.1. Руководство по эксплуатации является документом, содержащим техническое описание компрессорного агрегата (в дальнейшем агрегат) СБ4-LВВ50.Р (воздушного, поршневого типа), указания по эксплуатации и технические данные.

2. Назначение

2.1. Агрегат является электромеханическим изделием и предназначен для выработки и перемещения сжатого воздуха. Агрегат служит для использования в составе другого изделия. Рабочая среда для агрегата – атмосферный воздух.

2.2. Питание агрегата осуществляется от сети переменного тока напряжением (380(38) В, частотой (50(1,25) Гц.

2.3. Климатическое исполнение УХЛ 2* по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 35 (С.

2.4. Режим работы агрегата - повторно-кратковременный, с продолжительностью включения (ПВ) до 60%, при продолжительности цикла до 10 мин включительно. Допускается непрерывная работа агрегата не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х часов.

Не допускается эксплуатация агрегата во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ, под воздействием атмосферных осадков, а также в бытовых целях.

2.5. Общий вид агрегата представлен на рисунке 1.

3. Технические характеристики

3.1. Общие требования безопасности к конструкции агрегата и к электрооборудованию соответствуют  ГОСТ МЭК 60204-1. Электродвигатель агрегата имеет степень защиты IP54 ГОСТ 14254. Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током 1.

Вероятность возникновения пожара на один агрегат в год не более 10-6.

3.2. Основные технические характеристики:

Расход масла, не более:			2 г/ч.

Производительность при противодавлении 0,9 МПа, номинальная:	450 л/мин.

Максимальное давление нагнетания:	0,9 МПа.

Температура воздуха на выходе не более:	100 °С.

Уровень звукового давления, не более:	78 дБА.

Объем заправляемого масла:		1,6 л.

Электродвигатель:			АИР112МВ6/У3, 380В, IM1081, IP54, 4 кВт, 950 об/мин.

3.3. Способ регулирования производительности – методом пуска-останова двигателя при достижении заданных значений давления, средствами предусмотренными в изделии применения.

3.4. Характеристика смазочного материала.

Для заправки агрегата рекомендуется использовать компрессорное масло (или аналогичное по качеству): MOBIL - Rarus SHC-1028.

4. Комплектность

4.1. Комплект поставки компрессора приведён в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Компрессорный агрегат | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Комплект амортизаторов | 1 |
| Картридж фильтра воздушного | 2 |
| Тара транспортная | 1 |

Примечание: комплект амортизаторов и детали их крепления, картриджи фильра упакованы отдельно.

5. Устройство и принцип работы

Агрегат (рисунок 1) состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей: блока поршневого 1, платформы 2, электродвигателя 3, резино-металлической муфты 4, воздухопровода 5, резиновых амортизаторов 6.

Блок поршневой LB50 – одноступенчатый, двухцилиндровый, кривошипно-шатунного типа оснащен маховиком-крыльчаткой для воздушного охлаждения. Принцип смазки рабочих поверхностей деталей блока поршневого - барботажный. Заливка масла производится через отверстие в верхней части картера, слив масла - через  отверстие в днище картера, закрытое пробкой. Уровень масла должен находиться в пределах центральной метки смотрового стекла.

Платформа 2 предназначена для монтажа блока поршневого и двигателя. К платформе прикреплены амортизаторы 6, посредством которых агрегат монтируется в изделии применения.

Электродвигатель 3 предназначен для привода блока поршневого через муфту 4.

Рисунок 1

6. Правила безопасности

6.1. К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

6.2. Агрегат не имеет собственного ограждения вращающихся частей, поэтому изделие применения должно обеспечивать требуемую степень защиты оговоренную ТНПА своей отрасли.

6.3. Между потребителями воздуха и компрессорным агрегатом должен быть предусмотрен предохранительный клапан на давление срабатывания не более 1,0 МПа и пропускной способностью не менее 500 л/мин.

6.4. При подсоединении агрегата к линии распределения, либо исполнительному устройству необходимо использовать пневмоарматуру и гибкие трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (давление и температура).

6.5. Сжатый воздух представляет собой энергетический поток и поэтому является потенциально опасным. Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем, как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться, что их окончания прочно закреплены.

6.6. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с транспортной маркировкой на таре.

6.7. Утилизация использованных масел должна осуществляться с соблюдением соответствующих региональных нормативов в силу того, что эти продукты загрязняют окружающую среду.

Запрещается:

- вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата;

- при работе агрегата прикасаться к сильно нагревающимся деталям (головка и блок цилиндров, детали нагнетательного воздухопровода, рёбра охлаждения электродвигателя);

- прикасаться к агрегату мокрыми руками или работать в сырой обуви;

-производить обслуживание и ремонтные работы агрегата включенного в электрическую сеть и без снятия давления в системе, при этом необходимо убедиться, что агрегат не может быть соединен с электропитанием.

7. Подготовка изделия к работе и порядок работы

7.1. Внимательно изучите и следуйте инструкциям настоящего руководства по эксплуатации.

7.2. Важно, чтобы первый запуск агрегата произвел обученный персонал, осуществляющий различные виды контроля в соответствии с инструкциями.

7.3. Ограничение пространства и минимальный приток воздух в месте установки агрегата должны быть такими, чтобы не приводить к превышению температуры при предельных режимах эксплуатации обмоток статора двигателя более 85 °С и головок блока цилиндров более 190 °С. Отсек предназначенный для установки агрегата должен быть из несгораемого материала и маслоустойчивым.

7.4. Электродвигатель должен быть подключен таким образом, чтобы вращающийся вентилятор блока поршневого создавал воздушный поток направленный на цилиндры.

7.5. Надёжно соедините агрегат с потребителями сжатого воздуха, используя соответствующую пневмоарматуру и трубопроводы.

7.6. Проверьте по маслоуказателю уровень масла в картере блока поршневого - он должен находиться в пределах красной метки смотрового стекла. При необходимости долейте до среднего уровня компрессорное масло, рекомендованное настоящей инструкцией. Не допускайте утечек масла из соединений и попадания масла на наружные поверхности агрегата.

7.7. При первом запуске, а также после длительного периода бездействия, рекомендуется на воздушные фильтры капнуть несколько капель компрессорного масла.

8. Техническое обслуживание

Для обеспечения долговечной и надежной работы агрегата выполняйте следующие операции по его техническому обслуживанию:

- после первых 48-ми часов работы проверьте и при необходимости подтяните болты головок цилиндров блока поршневого для компенсации температурной усадки, момент затяжки - 25 Нм;

- периодически очищайте агрегат от пыли и загрязнения. В качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную или льняную ветошь. Применение шерстяных тряпок не допускается;

- после первых 100 часов работы и далее через каждые 500 часов работы производите замену компрессорного масла. Не рекомендуется смешивать разные по типам масла. При изменении цвета масла (побеление - присутствие воды, потемнение - сильный перегрев) рекомендуется немедленно заменить масло;

- в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц, очищайте всасывающий воздушный фильтр, продувая сжатым воздухом патрон и фильтрующий элемент. Рекомендуется заменять фильтрующий элемент через 500 часов работы агрегата компрессорного.

- периодически проверяйте надёжность крепления блока поршневого и двигателя к платформе.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие агрегата показателям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации, при условии, соблюдения потребителем  правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи агрегата с отметкой в руководстве по эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

9.3. По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения  сменных и запасных частей обращайтесь к дилеру предприятия - изготовителя (Продавцу). Каталог запасных частей блока поршневого приведен в приложении А.

10. Сведения о содержании драгоценных металлов

Драгоценные металлы отсутствуют.

11. Транспортирование и хранение

10.1. Транспортирование агрегата должно производиться только в закрытом транспорте. Агрегаты должны быть упакованы в деревянную обрешетку. Транспортировать и хранить допускается в два яруса.

10.2. Компрессор следует хранить в закрытых помещениях при температуре от  минус 25  до  плюс 50 (С и относительной влажности не более 80 %.

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится компрессор, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150.

10.3. Срок защиты без переконсервации – 1 год. Консервацию и расконсервацию необходимо производить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Вариант консервации – В3-1.

Приложение А

| Код | Наименование | Кол. | Поз. | Код | Наименование | Кол. | Поз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21175003 | Фильтр воздушный в сборе LB50/75 | 2 | 1 | 21111012 | Картер | 1 | 25 |
| 11131006 | Болт крышки блока цилиндров М8х80 | 8 | 2 | 21146004 | Стопорное кольцо коленвала Ф30 | 1 | 26 |
| 11123003 | Граверная шайба Ф8 | 14 | 3 | 21146003 | Стопорное кольцо Ф30 | 1 | 27 |
| 21123004 | Головка цилиндра | 2 | 4 | 21132007 | Шатун боковой | 2 | 28 |
| 21173002 | Угольник | 1 | 5 | 21143004 | Поршневой палец Ф15*70 | 2 | 29 |
| 21171003 | Радиатор | 1 | 6 | 21144003 | Кольцо стопорное Ф15 | 4 | 30 |
| 11114001 | Гайка Ф19 | 3 | 7 | 21145004 | Комплект колец Ф80 | 2 | 31 |
| 21174002 | Тройник | 1 | 8 | 21141004 | Поршень Ф80 | 2 | 32 |
| 21154003 | Прокладка блока клапанов верхняя | 2 | 9 | 21166001 | Сапун | 1 | 33 |
| 21124004 | Клапанная плита Ф80 | 2 | 10 | 21152005 | Прокладка передней крышки | 1 | 34 |
| 21151005 | Прокладка блока клапанов нижняя | 2 | 11 | 21113005 | Передняя крышка | 1 | 35 |
| 21121005 | Блок цилиндров Ф80 | 2 | 12 | 11131004 | Болт крепления М8х25 | 6 | 36 |
| 11111003 | Гайка | 8 | 13 | 21212004 | Шкив LB50/75 Ф368 | 1 | 37 |
| 11123004 | Граверная шайба Ф10 | 8 | 14 | 21213003 | Шайба Ф52 | 1 | 38 |
| 21153003 | Прокладка цилиндр – картер Ф80 | 2 | 15 | 11124002 | Шайба Ф10 | 1 | 39 |
| 11141003 | Шпилька М10х38 | 8 | 16 | 11131011 | Болт шкива М10х45 | 1 | 40 |
| 11131001 | Болт крепления крышки М6х20 | 4 | 17 | 21131006 | Коленвал | 1 | 41 |
| 11123002 | Граверная шайба Ф 6 | 4 | 18 | 21136001 | Сегментная шпонка | 1 | 42 |
| 21112001 | Задняя крышка | 1 | 19 | 21134006 | Подшипник 6307 | 1 | 43 |
| 21155002 | Прокладка задней крышки | 1 | 20 | 21161005 | Манжета передней крышки | 1 | 44 |
| 21134002 | Подшипник 6304 | 1 | 21 | 21177010 | Патрон воздушного фильтра | 2 | 1/1 |
| 21164002 | Маслоуказатель | 1 | 22 | 21125015 | Пластина большая (LB75LB50) | 2 | 10/1 |
| 21169003 | Пробка слива масла | 1 | 23 | 21125014 | Пластины мал. в комплекте (2+2+болты и шайбы) | 2 | 10/2 |
| 21167002 | Пробка залива масла | 1 | 24 |  |  |  |  |

Гарантийное свидетельство

Данное свидетельство является обязательством на гарантийный ремонт компрессорного оборудования

Свидетельство дает право на бесплатный ремонт и замену деталей, узлов, вышедших из строя по вине завода – изготовителя, в период гарантийного срока.

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что абсолютно все разделы настоящего свидетельства заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие

Модель

Заводской номер

Дата продажи

Фамилия и подпись продавца

Печать фирмы – продавца

Срок гарантии - ________________________месяца (ев) со дня продажи.

# Изделие проверялось в режимах работы_________________________

в моем присутствии: ______________________

(подпись покупателя)

# Изделие не проверялось по причине: ____________________________

_______________________________            __________________________________

(штамп и подпись продавца)

При осуществлении акта купли – продажи руководствоваться общими требованиями региональных правил о приемке товара по количеству и качеству

Для гарантийного ремонта предъявите:

- Гарантийный талон.

- Документы, подтверждающие покупку.

- Руководство по эксплуатации изделия.

При отсутствии одного из указанных документов Вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- При отсутствии полностью заполненного гарантийного талона или его утере;

- При наличии механических и других повреждений, вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения;

- Самопроизвольного изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования;

- При нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам);

- Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией;

- При нарушении режимов работы, установленных эксплуатационной документацией (руководство по эксплуатации и др.).

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания (фильтрующие элементы и материалы, масло и др.);

- На изделия, вышедшие из строя по причине форс – мажорных обстоятельств (авария, стихийные бедствия и др.).

Условия гарантии не предусматривают:

1. Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору.

2. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.